## Slide 1
NAVIGASI ROBOT BERBASIS LAYERED COSTMAP UNTUK PERGERAKAN ANTAR LANTAI PADA LINGKUNGAN INDOOR PASCA GEMPA BUMI
Bagas Surya Wirawan
NRP. 5022221026
Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng.
Fajar Budiman, S.T., M.Sc.
Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember · Surabaya · 2026

## Slide 2
DAFTAR ISI
01
Latar Belakang
02
Rumusan Masalah & Tujuan
03
Metodologi & Desain Sistem
04
Hasil Pengujian
05
Kesimpulan & Saran
2

## Slide 3
LATAR BELAKANG
1
INDONESIA RAWAN GEMPA BUMI
Terletak di 4 lempeng tektonik (Pasifik, Eurasia, Indo-Australia,
Laut Filipina). Rata-rata 18 gempa/hari (BMKG, Sabtaji 2020).
2
OPERASI SAR & PERAN ROBOT
Petugas SAR menghadapi ancaman keselamatan. Robot berperan melakukan ekplorasi bangunan pasca gempa. Pernah dilakukan di Jepang (Lin et al., 2022).
3
TANTANGAN NAVIGASI
Robot perlu lokalisasi, path planning, dan path tracking di bangunan pasca gempa.
Lingkungan bertingkat dengan puing dan lantai tidak rata.
4
SIMULASI PENGUJIAN
Sulit diuji di kondisi nyata, sehingga menggunakan lingkungan simulasi berdasarkan Kontes Robot SAR Indonesia 2024. Platform: robot hexapod + LiDAR 2D. Keterbatasan LiDAR 2D pada lingkungan bertingkat.
5
SOLUSI: LAYERED COSTMAP
Informasi 3D → occupancy grid + layered costmap 2D. Setiap lantai satu map/region. Layer transisi menghubungkan antar lantai. Robot berpindah layer sesuai posisi di asli.
3

## Slide 4
RUMUSAN MASALAH
1
REPRESENTASI LINGKUNGAN 3D
Bagaimana cara menggunakan layered costmap untuk mewakilkan informasi lingkungan 3D yang terdiri dari beberapa lantai sehingga bisa digunakan pada algoritma navigasi 2D?
2
ALGORITMA NAVIGASI
Bagaimana merancang algoritma lokalisasi, path planning, dan path tracking yang bekerja pada sistem navigasi berbasis layered costmap?
3
VALIDASI SISTEM
Apakah robot darat otonom dapat melakukan navigasi hingga mencapai tujuan pada lingkungan simulasi menggunakan metode navigasi antar lantai yang dikembangkan?
4

## Slide 5
BATASAN PENELITIAN
!
Simulasi lingkungan (Mujoco)
Pengujian dilakukan pada simulasi yang didesain untuk merekayasa kondisi pasca gempa. Arena dilengkapi dengan rekayasa rintangan tidak diketahui, tanjakan, dan permukaan tidak rata, yang dibuat pada skala lebih kecil.
!
Platform Robot Hexapod + LiDAR 2D
Navigasi dilakukan oleh robot darat hexapod yang melakukan navigasi secara otonom, dengan bergerak dari titik awal menuju tujuan yang telah ditentukan.
!
Lingkungan Statis Diketahui (Known Map)
Algoritma navigasi digunakan pada kondisi sudah diketahui lingkungan utamanya
5

## Slide 6
TUJUAN & MANFAAT
Tujuan Penelitian
•
Representasi Multi-Lantai
Mengembangkan metode representasi lingkungan menggunakan layered costmap untuk menyederhanakan informasi lingkungan multi-lantai
•
Algoritma Navigasi Antar Lantai
Merancang dan mengimplementasikan algoritma lokalisasi, path planning, dan path tracking yang menggunakan layered costmap
•
Evaluasi di Simulasi
Melakukan pengujian sistem di lingkungan simulasi untuk mengevaluasi efektivitas dan keterbatasan pendekatan yang diusulkan
Manfaat Penelitian
⭐
Kontribusi pada sistem navigasi robot otonom di lingkungan kompleks
⭐
Dasar awal navigasi robot di area bertingkat atau runtuh pasca gempa
⭐
Fondasi penelitian lanjutan untuk robot SAR otonom di area bencana
6

## Slide 7
TINJAUAN PUSTAKA
Layered Costmap
Grid 2D bertingkat (0–255). Layers: static map, obstacle, inflation. Setiap layer menyimpan informasi lingkungan spesifik. (macenski 2023)
ICP Localization
Scan matching berbasis point cloud. Iterative minimization MSD antara data sensor dan fixed map. Prekomputasi KNN untuk lookup O(1).
A* Path Planning
BFS dengan fungsi heuristik f(n)=g(n)+h(n). Open/closed list. Kualitas path bergantung pada kualitas fungsi heuristik.
DWA Local Planner
Dynamic Window Approach. Sampling velocity → simulasi kinematik → scoring trajectory → pilih terbaik. Mampu menghindari obstacle tidak diketahui.
State of the Art — Navigasi Antar Lantai
Hu 2022: Adaptive slope navigation dengan multi-layer costmap · Kim 2024: Indoor delivery robot multi-floor dengan integrated nav map · Palacin 2023: Inter-floor navigation menggunakan elevator + ICP · Jung 2024: A* dengan realistic cost functions (elevator vs stairs)
7

## Slide 8
PENELITIAN TERDAHULU
Pendekatan Unik pada Penelitian Terdahulu | Perbandingan dengan Penelitian Ini
Macenski et al. (2023) Layered Costmap Mengusulkan arsitektur layered costmap pertama — membagi costmap menjadi layer semantik terpisah (static, obstacle, inflation) yang memperbarui master grid secara terstruktur. | Mengadopsi layered costmap dan memperluas dengan tiga layer spesifik: Global Costmap, Local Costmap, serta Transition Costmap yang menyimpan informasi koneksi dan zona transisi antar region.
Hu et al. (2022) Adaptive Slope Navigation Multi-layer costmap adaptif untuk navigasi permukaan berkemiringan. Algoritma deteksi slope mengubah peta biaya agar kemiringan dianggap dapat dilalui (dengan biaya tambahan), bukan sebagai obstacle. | Fokus berbeda: Hu menangani variasi kemiringan, sedangkan penelitian ini menangani transisi antar lantai. Keduanya menyederhanakan informasi 3D menjadi representasi costmap 2D bertingkat.
Kim et al. (2024) Integrated Navigation Map Membuat peta navigasi terintegrasi dengan menggabungkan point cloud multi-lantai dan topologi node graph. Mengandalkan elevator sebagai penghubung antar lantai pada gedung bertingkat. | Tidak bergantung pada elevator — menggunakan mekanisme region transition dan zona transisi yang terdeteksi dari combined map. Lebih adaptif untuk skenario pasca gempa.
Palacín et al. (2023) Inter-floor ICP + Elevator Navigasi antar lantai menggunakan elevator dengan lokalisasi berbasis ICP. Evaluasi performa ICP dilakukan pada kondisi pintu lift terbuka maupun tertutup. | Menggunakan ICP yang sama dengan optimasi prekomputasi KNN (hash table, lookup O(1), k=8, r=10). Dilengkapi region switcher untuk mendeteksi perpindahan region secara otomatis dari pose robot.
Jung et al. (2024) A* dengan Realistic Cost A* dengan fungsi biaya realistis — mempertimbangkan faktor seperti waktu tunggu lift. Robot dapat memilih antara lift atau tangga berdasarkan perhitungan biaya total. | A* dilengkapi Path Interceptor yang memecah jalur multi-region menjadi segmen per region. Cost Scaling Factor (CSF=100) menghasilkan jalur terpendek dengan tetap menjaga obstacle clearance optimal.
8

## Slide 9
ARSITEKTUR SISTEM
9

## Slide 10
DETAIL ALUR NAVIGASI
10

## Slide 11
PENGOLAHAN DATA MAP
Combined Map — Gabungan Region A, B, C
Transition Map
Transition Map Overlay
Transition Map menyimpan koneksi spasial (A↔B, B↔C), orientasi region, dan pose awal robot
11

## Slide 12
STRUKTUR LAYERED COSTMAP
GLOBAL COSTMAP
Static layer (obstacle tetap) + Inflation layer
Cost Scaling Factor (CSF) mempengaruhi gradient biaya di sekitar obstacle
LOCAL COSTMAP
Obstacle layer (LiDAR real-time) + Inflation layer
Diperbarui secara dinamis dari data scan LiDAR
TRANSITION COSTMAP
Menyimpan informasi koneksi antar region
Memungkinkan robot berpindah region secara mulus
Fungsi Inflasi
C(d) = 253 · e^(-α · (d − r_inscribed)) untuk d ≤ R C(d) = 0 untuk d > R Di mana d = jarak dari obstacle, R = radius inflasi
Nilai Sel Costmap (Occupancy Grid)
FREE_SPACE
0
Area bebas, dapat dilalui
TRANSITION_CELL
1–5
Zona transisi antar region
INFLATED_OBSTACLE
6–252
Area inflasi di sekitar obstacle
LETHAL_OBSTACLE
254
Obstacle tidak dapat dilalui
NO_INFORMATION
255
Area belum diketahui
12

## Slide 13
LOKALISASI ICP & REGION SWITCHER
ICP (Iterative Closest Point)
1
Prekomputasi KNN
Hash table, lookup O(1) k=8, r=10
2
Correspondence Matching
Pasangkan titik scan → map
3
SVD Solver
Estimasi rotasi & translasi optimal
4
Transformasi
Perbarui pose robot (R, t)
Parameter: max_iter=50, k=8, r=10, t_norm=0.01m, r_norm=0.01rad, s=2
Region Switcher & Zona Transisi
Region A
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Region B
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Region C
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Transisi
Transisi
Zona transisi memerlukan radius minimal 0.26 m agar robot dapat berpindah region dengan aman sebelum kualitas lokalisasi ICP menurun signifikan.
13

## Slide 14
PATH PLANNING — A* GLOBAL PLANNER
Algoritma A*
• f(n) = g(n) + h(n) g(n) = biaya dari start ke node n h(n) = estimasi heuristik dari n ke goal • Quadratic potential calculation untuk menghitung cost gradient pada grid • Open list / Closed list untuk eksplorasi node secara optimal
Integrasi dengan Global Costmap
Global planner menggunakan static layer dari global costmap untuk membangun cost gradient pada occupancy grid. Setiap sel memiliki biaya navigasi berdasarkan jarak ke obstacle terdekat dan Cost Scaling Factor. Inflasi obstacle menghasilkan gradien biaya halus yang mendorong path menjauhi rintangan. Fungsi biaya: C(d) = 253 · e^(−α · (d − r)) untuk d ≤ R
Path Interceptor (Multi-Region)
Region A
A* planning pada costmap region
Region B
A* planning pada costmap region
Region C
A* planning pada costmap region
Path interceptor memecah rute global multi-region menjadi segmen per region yang di-plan secara independen oleh A*: Region A → Titik Transisi A-B → Region B → Titik Transisi B-C → Region C → Goal Setiap segmen menggunakan costmap region masing- masing. Transition costmap menyediakan informasi konektor untuk perpindahan mulus antar region.
14

## Slide 15
PATH TRACKING — DWA LOCAL PLANNER
1. Velocity Sampling
6 vx × 6 vy × 30 ω = 1080 trajectory
2. Kinematic Simulation
Simulasi robot selama Δt
3. Trajectory Scoring
7 kriteria penilaian
4. Best Selection
Pilih trajectory dengan biaya terendah
5. Send to Robot
Eksekusi gerakan pada hexapod
7 Kriteria Scoring DWA
C_osc
Oscillation penalty
w_osc
C_obs
Obstacle distance
w_obs
C_gf
Goal front alignment
w_gf
C_align
Path alignment
w_align
C_path
Distance to global path
w_path
C_goal
Distance to goal
w_goal
C_twirl
Rotation penalty
w_twirl
C_total = C_osc + Σ(wi · Ci) → Minimalkan total cost
Mampu menghindari obstacle dinamis yang tidak ada di global path, tercermin dari peningkatan max cross track error pada kondisi gempa.
15

## Slide 16
ARENA PENGUJIAN & SKENARIO
Region A — Lorong & Ramp
Region A — Rough Floor
Region B — Lorong Sempit
Region C — Area Terbuka
Platform: Mujoco Simulator · Robot: Hexapod (6 kaki) · Sensor: LiDAR 2D · Peta: Known Map
16

## Slide 17
HASIL PENGUJIAN: ICP LOCALIZATION
Region A — Normal Floor
Region A — Rough Floor
ICP akurat pada lantai normal. Rough floor menyebabkan osilasi signifikan pada sumbu x dan yaw akibat variasi vertikal scan LiDAR.
17

## Slide 18
HASIL PATH PLANNING — REGION A
Cost Scaling Factor | Panjang path (m) | Waktu komputasi (ms) | min clearance (m) | Jumlah waypoint
10 | 1.116051 | 6.666027 | 0.220000 | 222
20 | 1.114836 | 6.897399 | 0.220000 | 223
50 | 1.122597 | 5.688345 | 0.219650 | 225
100 | 0.971836 | 6.484874 | 0.216470 | 193
Tabel CSF — Panjang, Waktu, Clearance, Waypoint
CSF | mean cross track | max cross track | standard deviation
10 | 0.006029 | 0.025937 | 0.006468
20 | 0.006880 | 0.029719 | 0.007214
50 | 0.006536 | 0.033099 | 0.007537
100 | 0.003537 | 0.010000 | 0.002203
Tabel Deviasi — Mean/Max Cross Track & SD
CSF 100 = path terpendek (0.97 m) & paling efisien. CSF 10/20/50 = path lebih panjang, di tengah lorong. SD CSF 100 paling rendah (0.002 m) -> konsistensi tinggi.
18

## Slide 19
HASIL PATH PLANNING — REGION B
Cost Scaling Factor | Panjang path (m) | Waktu komputasi (ms) | min clearance (m) | Jumlah waypoint
10 | 0.591730 | 152.256312 | 0.208163 | 118
20 | 0.591773 | 135.818868 | 0.208066 | 118
50 | 0.591600 | 20.557631 | 0.208224 | 118
100 | 0.591590 | 10.574465 | 0.208132 | 118
Tabel CSF — Panjang, Waktu, Clearance, Waypoint
CSF | mean cross track | max cross track | standard deviation
10 | 0.005756 | 0.011590 | 0.003508
20 | 0.005778 | 0.011591 | 0.003492
50 | 0.005678 | 0.011591 | 0.003483
100 | 0.005678 | 0.011591 | 0.003483
Tabel Deviasi — Mean/Max Cross Track & SD
CSF tidak signifikan: layout lorong sempit -> semua CSF menghasilkan path hampir identik (~0.59 m). SD sangat kecil (< 0.004 m) untuk semua CSF.
19

## Slide 20
HASIL PATH PLANNING — REGION C
Cost Scaling Factor | Panjang path (m) | Waktu komputasi (ms) | min clearance (m) | Jumlah waypoint
10 | 2.542122 | 10.629525 | 0.197048 | 509
20 | 2.596590 | 10.268101 | 0.196292 | 521
50 | 2.596873 | 9.922248 | 0.197185 | 520
100 | 2.524643 | 10.224478 | 0.195499 | 506
Tabel CSF — Panjang, Waktu, Clearance, Waypoint
CSF | mean cross track | max cross track | standard deviation
20 | 0.005548 | 0.002228 | 0.013089
50 | 0.012802 | 0.018897 | 0.089070
100 | 0.020026 | 0.024742 | 0.099313
Tabel Deviasi — Mean/Max Cross Track & SD
CSF 100 = path terpendek (2.52 m). CSF 10 lebih aman di tengah lorong, lebih panjang. Trade-off: path pendek vs deviasi ground truth.
20

## Slide 21
HASIL PENGUJIAN: NAVIGASI PENUH
region | Waktu (s) | Mean cross track error (m) | Max cross track error (m)
A | 13.412 | 0.009814 | 0.033543
B | 7.707 | 0.041840 | 0.029113
C | 96.141 | 0.022437 | 0.086539
Cross Track Error — Kondisi Normal
region | Waktu (s) | Mean cross track error (m) | Max cross track error (m)
A | 13.144 | 0.004394 | 0.026285
B | 7.243 | 0.013691 | 0.064845
C | 94.119 | 0.039834 | 0.174556
Cross Track Error — Kondisi Rough Floor
✓ Kondisi Normal
Mean & max cross track error rendah. DWA mengikuti global path dengan baik.
⚠ Kondisi Gempa
Max cross track error meningkat signifikan. Obstacle tidak diketahui di global path → DWA menyimpang untuk menghindari tabrakan.
NAVIGASI PENUH (Region A → C)
127.26
DETIK
Robot berhasil menavigasi Region A → C secara otonom penuh.
Semua Komponen Bekerja Terintegrasi
✓ ICP Localization → estimasi pose real-time
✓ Costmap Transisi → perpindahan antar region
✓ A* Global Planner → rute multi-region
✓ DWA Local Planner → trajectory + obstacle avoidance
21

## Slide 22
KESIMPULAN
1
Layered costmap berhasil merepresentasikan lingkungan multi-lantai sebagai kumpulan peta 2D region
2
ICP localization akurat untuk navigasi, dengan peningkatan error pada lantai tidak rata dan region kompleks
3
Cost Scaling Factor 100 menghasilkan jalur terpendek dengan tetap menghindari obstacle
4
Costmap transisi berhasil menggabungkan region pada radius transisi minimal 0.26 meter
5
DWA Planner mampu mengakomodasi obstacle tidak diketahui dan menghasilkan trajectory aman
22

## Slide 23
SARAN PENGEMBANGAN
1
Prekomputasi KNN per Region
Parameter radius dan jumlah nearest neighbors dapat disetel independen per region untuk akurasi ICP yang lebih optimal.
2
Fusion ICP + IMU
Kompensasi lonjakan error ICP di zona transisi dengan data IMU saat fitur LiDAR terbatas.
3
Integrasi Depth Camera
Keterbatasan LiDAR 2D dalam mendeteksi obstacle vertikal dapat dilengkapi dengan data visual dari depth sensor.
4
Pengujian pada Robot Fisik
Validasi sistem di lingkungan nyata setelah terbukti berhasil di lingkungan simulasi Mujoco.
23

## Slide 24
TERIMA KASIH
Bagas Surya Wirawan · NRP. 5022221026
Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng. Fajar Budiman, S.T., M.Sc.
Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya · 2026