## Slide 1
NAVIGASI ROBOT BERBASIS
LAYERED COSTMAP
UNTUK PERGERAKAN ANTAR LANTAI
PADA LINGKUNGAN INDOOR PASCA GEMPA BUMI
Bagas Surya Wirawan
NRP. 5022221026
Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng.
Fajar Budiman, S.T., M.Sc.
Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember · Surabaya · 2026

## Slide 2
DAFTAR ISI
01
Latar Belakang
Konteks gempa bumi di Indonesia dan urgensi robot SAR otonom
02
Rumusan Masalah & Tujuan
Pertanyaan penelitian, batasan, dan tujuan yang ingin dicapai
03
Metodologi & Desain Sistem
Arsitektur navigasi: costmap, ICP, A*, dan DWA planner
04
Hasil Pengujian
Evaluasi ICP, costmap, dan navigasi penuh pada arena simulasi
05
Kesimpulan & Saran
Temuan utama dan arah pengembangan selanjutnya
2
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 3
LATAR BELAKANG
1
INDONESIA RAWAN GEMPA BUMI
Terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik (Pasifik, Eurasia, Indo-Australia, Laut Filipina). Rata-rata 18 gempa per hari (BMKG, 2020).
2
OPERASI SAR BERISIKO TINGGI
Petugas SAR menghadapi ancaman keselamatan di area terdampak. Bangunan rusak, atap hampir roboh, struktur tidak stabil. Robot darat pernah digunakan pasca gempa Jepang untuk inspeksi bangunan (Lin et al., 2022).
3
ROBOT OTONOM MEMBANTU MISI SAR
Robot UAV memberi gambaran medan dari udara. Robot darat (track/quadruped/hexapod) mengangkut barang berat dan inspeksi area berbahaya. Robot otonom krusial saat infrastruktur komunikasi rusak.
4
TANTANGAN: NAVIGASI INDOOR PASCA GEMPA
Lingkungan tidak terstruktur: puing, lantai tidak rata, tangga. Costmap 2D konvensional terbatas pada satu bidang datar. Robot perlu bernavigasi ANTAR LANTAI.
5
SOLUSI: LAYERED COSTMAP
Menyederhanakan informasi 3D → beberapa bidang costmap 2D. Setiap layer mewakili satu lantai/region. Layer transisi menghubungkan antar lantai. Robot berpindah layer sesuai posisi di bangunan.
Kondisi Geografis Indonesia
4 Lempeng Tektonik Aktif
Pasifik · Eurasia · Indo-Australia · Laut Filipina
± 18 gempa / hari (BMKG 2020)
Pasca Gempa Bumi
Dampak pada Bangunan:
Puing dan reruntuhan • Lantai tidak rata
Tangga rusak • Struktur multi-lantai tidak stabil
Robot darat digunakan di Jepang untuk inspeksi (Lin 2022)
Solusi: Layered Costmap
3D → 2D Multi-Layer
Setiap layer = 1 lantai/region pada bangunan
Layer transisi = penghubung antar lantai
Robot berpindah layer sesuai posisi di bangunan
Pendekatan ini menyederhanakan kompleksitas 3D menjadi representasi 2D yang manageable, memungkinkan penggunaan sensor LiDAR 2D.
3
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 4
RUMUSAN MASALAH
01
REPRESENTASI LINGKUNGAN
Bagaimana merepresentasikan informasi lingkungan multi-lantai menggunakan layered costmap agar dapat digunakan pada algoritma navigasi antar lantai?
02
ALGORITMA NAVIGASI
Bagaimana merancang algoritma lokalisasi, path planning, dan path tracking yang bekerja pada sistem navigasi berbasis layered costmap?
03
VALIDASI SISTEM
Apakah robot darat otonom dapat melakukan navigasi hingga mencapai tujuan pada arena uji menggunakan metode navigasi antar lantai yang dikembangkan?
BATASAN PENELITIAN
Pengujian dilakukan pada SIMULASI (Mujoco) — bukan kondisi pasca gempa sebenarnya, melainkan rekayasa arena uji (rintangan tidak diketahui, tanjakan, permukaan tidak rata)
Robot yang digunakan: HEXAPOD (6 kaki), navigasi otonom dari titik awal ke tujuan yang telah ditentukan
Algoritma navigasi bekerja pada kondisi rintangan statis yang SUDAH DIKETAHUI (known map)
4
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 5
TUJUAN & MANFAAT
Tujuan Penelitian
•
Representasi Multi-Lantai
Mengembangkan metode representasi lingkungan menggunakan layered costmap untuk menyederhanakan informasi lingkungan multi-lantai
•
Algoritma Navigasi Antar Lantai
Merancang dan mengimplementasikan algoritma lokalisasi, path planning, dan path tracking yang menggunakan layered costmap
•
Evaluasi di Simulasi
Melakukan pengujian sistem di lingkungan simulasi untuk mengevaluasi efektivitas dan keterbatasan pendekatan yang diusulkan
Manfaat Penelitian
⭐
Kontribusi pada sistem navigasi robot otonom di lingkungan kompleks
⭐
Dasar awal navigasi robot di area bertingkat atau runtuh pasca gempa
⭐
Fondasi penelitian lanjutan untuk robot SAR otonom di area bencana
5
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 6
TINJAUAN PUSTAKA
Layered Costmap
Grid 2D bertingkat (0–255). Layers: static map, obstacle, inflation. Setiap layer menyimpan informasi lingkungan spesifik. (macenski 2023)
ICP Localization
Scan matching berbasis point cloud. Iterative minimization MSD antara data sensor dan fixed map. Prekomputasi KNN untuk lookup O(1).
A* Path Planning
BFS dengan fungsi heuristik f(n)=g(n)+h(n). Open/closed list. Kualitas path bergantung pada kualitas fungsi heuristik.
DWA Local Planner
Dynamic Window Approach. Sampling velocity → simulasi kinematik → scoring trajectory → pilih terbaik. Mampu menghindari obstacle tidak diketahui.
State of the Art — Navigasi Antar Lantai
Hu 2022: Adaptive slope navigation dengan multi-layer costmap · Kim 2024: Indoor delivery robot multi-floor dengan integrated nav map · Palacin 2023: Inter-floor navigation menggunakan elevator + ICP · Jung 2024: A* dengan realistic cost functions (elevator vs stairs)
6
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 7
GAMBARAN UMUM SISTEM
Sensor (LiDAR)
Lokalisasi (ICP + Region Switcher)
Costmap (Global / Local / Transition)
Global Planner (A* + Path Interceptor)
Local Planner (DWA + Trajectory)
← Feedback loop: odometry + sensor data → perbarui costmap lokal ←
Occupancy Grid
Menyimpan peta lingkungan (static known map)
Lokalisasi ICP
Estimasi pose robot via scan matching
Costmap
Layer bertingkat: static, inflation, transition
Path Planning (A*)
Rencana rute global multi-region
Path Tracking (DWA)
Eksekusi trajectory dan obstacle avoidance
Alur Navigasi: Scan → Localize → Build Costmap → Plan Path → Execute Trajectory → Update
7
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 8
PENGOLAHAN DATA MAP
Lingkungan 3D
Lingkungan indoor bertingkat • Bangunan dengan beberapa lantai • Puing dan rintangan • Tangga / ramp penghubung • Data 3D occupancy grid
Pembagian Region
Lingkungan 3D dibagi menjadi region 2D: • Region A — lorong & ramp • Region B — lorong sempit • Region C — area terbuka ROI detection pada tiap peta pisah
Combined & Transition Map
Combined Map: • Gabungan region A, B, C • Satu frame referensi Transition Map: • Koneksi spasial antar region • Koordinat konektor & orientasi • Posisi awal robot
Detail Combined & Transition Map
Combined Map — ROI Detection
ROI = {(x,y) : I(x,y) < T} Di mana I(x,y) = intensitas piksel, T = threshold. Peta gabungan tersusun dari beberapa bagian, setiap bagian ditempati oleh satu region.
Transition Map — Metadata
Connection pairs: A↔B, B↔C Orientasi tiap region (quaternion) Posisi awal robot (375, 75) pixel Zona transisi: area di ujung region tempat robot berpindah ke region berikutnya
8
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 9
STRUKTUR LAYERED COSTMAP
GLOBAL COSTMAP
Static layer (obstacle tetap) + Inflation layer
Cost Scaling Factor (CSF) mempengaruhi gradient biaya di sekitar obstacle
LOCAL COSTMAP
Obstacle layer (LiDAR real-time) + Inflation layer
Diperbarui secara dinamis dari data scan LiDAR
TRANSITION COSTMAP
Menyimpan informasi koneksi antar region
Memungkinkan robot berpindah region secara mulus
Fungsi Inflasi
C(d) = 253 · e^(-α · (d − r_inscribed)) untuk d ≤ R C(d) = 0 untuk d > R Di mana d = jarak dari obstacle, R = radius inflasi
Nilai Sel Costmap (Occupancy Grid)
FREE_SPACE
0
Area bebas, dapat dilalui
TRANSITION_CELL
1–5
Zona transisi antar region
INFLATED_OBSTACLE
6–252
Area inflasi di sekitar obstacle
LETHAL_OBSTACLE
254
Obstacle tidak dapat dilalui
NO_INFORMATION
255
Area belum diketahui
9
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 10
LOKALISASI ICP & REGION SWITCHER
ICP (Iterative Closest Point)
1
Prekomputasi KNN
Hash table, lookup O(1) k=8, r=10
2
Correspondence Matching
Pasangkan titik scan → map
3
SVD Solver
Estimasi rotasi & translasi optimal
4
Transformasi
Perbarui pose robot (R, t)
Parameter: max_iter=50, k=8, r=10, t_norm=0.01m, r_norm=0.01rad, s=2
Region Switcher & Zona Transisi
Region A
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Region B
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Region C
Peta 2D region Navigasi di dalam region
Transisi
Transisi
Zona transisi memerlukan radius minimal 0.26 m agar robot dapat berpindah region dengan aman sebelum kualitas lokalisasi ICP menurun signifikan.
10
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 11
PATH PLANNING — A* GLOBAL PLANNER
Algoritma A*
• f(n) = g(n) + h(n) g(n) = biaya dari start ke node n h(n) = estimasi heuristik dari n ke goal • Quadratic potential calculation untuk menghitung cost gradient pada grid • Open list / Closed list untuk eksplorasi node secara optimal
Path Interceptor (Multi-Region)
Memecah path multi-region menjadi segmen per region: Region A → Titik Transisi A-B → Region B → Titik Transisi B-C → Region C → Goal
Cost Scaling Factor (CSF)
CSF = 10
Path di tengah, konservatif, lebih aman tapi lebih panjang
CSF = 50
Path transisi antara konservatif dan agresif
CSF = 100
Path dekat obstacle, lebih pendek & lurus (OPTIMAL)
CSF 100 menghasilkan path terpendek dengan clearance obstacle yang masih memadai. Region B (lorong sempit): CSF tidak signifikan berpengaruh.
11
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 12
PATH TRACKING — DWA LOCAL PLANNER
1. Velocity Sampling
6 vx × 6 vy × 30 ω = 1080 trajectory
2. Kinematic Simulation
Simulasi robot selama Δt
3. Trajectory Scoring
7 kriteria penilaian
4. Best Selection
Pilih trajectory dengan biaya terendah
5. Send to Robot
Eksekusi gerakan pada hexapod
7 Kriteria Scoring DWA
C_osc
Oscillation penalty
w_osc
C_obs
Obstacle distance
w_obs
C_gf
Goal front alignment
w_gf
C_align
Path alignment
w_align
C_path
Distance to global path
w_path
C_goal
Distance to goal
w_goal
C_twirl
Rotation penalty
w_twirl
C_total = C_osc + Σ(wi · Ci) → Minimalkan total cost
Mampu menghindari obstacle dinamis yang tidak ada di global path, tercermin dari peningkatan max cross track error pada kondisi gempa.
12
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 13
ARENA PENGUJIAN & SKENARIO
Region A
Lorong dengan ramp. Area awal navigasi. Rintangan statis.
Region B
Lorong sempit. Penghubung A dan C. Layout terbatas.
Region C
Area terbuka. Banyak obstacle. Trajectory kompleks.
Rough Floor (Pasca Gempa)
Permukaan tidak rata. Obstacle tidak diketahui.
Platform: Mujoco Simulator · Robot: Hexapod (6 kaki) · Sensor: LiDAR 2D · Peta: Known Map
13
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 14
HASIL PENGUJIAN: ICP & COSTMAP
Hasil ICP Localization
Region A (Rata)
Error rendah & stabil. Lonjakan error di t ≈ 50 detik (zona transisi) karena fitur LiDAR terbatas.
Region A (Rough)
Osilasi signifikan pada sumbu x dan yaw. Permukaan tidak rata → variasi vertikal scan LiDAR ↑.
Region C (Kompleks)
Error lebih tinggi. Lebih banyak obstacle → KNN lookup lebih besar. Trajectory banyak rotasi.
Zona Transisi
Diameter minimal: 0.26 m. Kualitas ICP menurun saat robot < 0.24 m dari ujung map.
Hasil Costmap
Region A — CSF 100
Path terpendek dan lurus. CSF 10: path di tengah (konservatif), lebih panjang.
Region B — CSF tidak signifikan
Layout lorong sempit → semua CSF menghasilkan path hampir identik.
Region C — CSF 100 optimal
CSF 100: path pendek & lurus. CSF 10: di tengah, lebih panjang. Trade-off: path pendek vs deviasi ground truth. CSF 100 deviasi tertinggi tapi paling efisien.
14
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 15
HASIL PENGUJIAN: DWA & NAVIGASI PENUH
Hasil DWA Planner
✓ Kondisi Normal
Mean & max cross track error rendah. DWA mengikuti global path dengan baik.
⚠ Kondisi Gempa
Max cross track error meningkat signifikan. Obstacle tidak diketahui di global path → DWA menyimpang untuk menghindari tabrakan.
NAVIGASI PENUH (Region A → C)
127.26
DETIK
Robot berhasil menavigasi dari Region A ke Region C melalui Region B secara otonom penuh.
Semua Komponen Bekerja Terintegrasi
✓ ICP Localization → estimasi pose real-time
✓ Costmap Transisi → perpindahan antar region
✓ A* Global Planner → rute multi-region
✓ DWA Local Planner → trajectory + obstacle avoidance
15
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 16
KESIMPULAN
1
Layered costmap berhasil merepresentasikan lingkungan multi-lantai sebagai kumpulan peta 2D region
2
ICP localization akurat untuk navigasi, dengan peningkatan error pada lantai tidak rata dan region kompleks
3
Cost Scaling Factor 100 menghasilkan jalur terpendek dengan tetap menghindari obstacle
4
Costmap transisi berhasil menggabungkan region pada radius transisi minimal 0.26 meter
5
DWA Planner mampu mengakomodasi obstacle tidak diketahui dan menghasilkan trajectory aman
16
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 17
SARAN PENGEMBANGAN
1
Prekomputasi KNN per Region
Parameter radius dan jumlah nearest neighbors dapat disetel independen per region untuk akurasi ICP yang lebih optimal.
2
Fusion ICP + IMU
Kompensasi lonjakan error ICP di zona transisi dengan data IMU saat fitur LiDAR terbatas.
3
Integrasi Depth Camera
Keterbatasan LiDAR 2D dalam mendeteksi obstacle vertikal dapat dilengkapi dengan data visual dari depth sensor.
4
Pengujian pada Robot Fisik
Validasi sistem di lingkungan nyata setelah terbukti berhasil di lingkungan simulasi Mujoco.
17
Sidang Tugas Akhir · Bagas Surya Wirawan · 5022221026

## Slide 18
TERIMA KASIH
Bagas Surya Wirawan · NRP. 5022221026
Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng. Fajar Budiman, S.T., M.Sc.
Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya · 2026